## Slide 1
氢燃料电池故障诊断模型
基于 CEO-QAAdamW-EnhancedMSTGAT 深度学习架构
数据集介绍 · 模型架构 · 参数优化 · 分类结果 · 启停数据分析 · 部署方案
2026年4月

## Slide 2
目 录
01
数据集介绍
数据来源、特征工程与样本分布
02
模型架构
EnhancedMSTGAT 网络结构
03
参数优化与训练
CEO搜索、QAAdamW优化器配置
04
GBDT 特征重要性分析
Top-10 特征筛选与贡献度
05
故障分类结果
多比例验证与对比分析
06
离线部署方案
模型序列化、推理流水线与部署策略
07
新增数据分析
启停数据 GBDT 分类与验证
08
总结与展望

## Slide 3
01 数据集介绍
数据采集测试台

## Slide 4
01 数据集介绍
类别 | 特征名称 | 维度 | 数据类型 | 说明
时间 | 测试时间 | 1 | datetime | 
阻抗统计 | 总阻抗 / 平均阻抗 / 最高阻抗 / 次高阻抗 最低阻抗 / 次低阻抗 / 标准差 | 7 | float | 电堆整体阻抗的统计量，反映电堆健康状态
EIS特征 | EIS电阻实部 / EIS电阻虚部 | 2 | float | 电化学阻抗谱特征，用于诊断膜电极退化
单片电压 | 单片1 ~ 单片216 | 216 | float | 216片单电池的实时电压(V)，核心监测特征
电堆参数 | 电堆总电压 / 电堆总电流 / 电堆功率 | 3 | float | 电堆的宏观运行参数，反映输出性能
故障标签 | 类型 (0 / 1 / 2) | 1 | int | 0＝正常(1752条) 1＝故障类型1(2036条) 2＝故障类型2(7349条)

## Slide 5
01 数据集介绍
11,137
总样本量
230
原始特征维度
3
故障类别
8
筛选后特征
样本类别分布
类别 0（正常）：1,752 条（15.7%）
类别 1（过干故障）：2,036 条（18.3%）
类别 2（过湿故障）：7,349 条（66.0%）
数据来源：企业实际燃料电池测试平台
文件格式：Excel，含时序传感器数据
特征工程策略
GBDT 特征重要性筛选，保留 Top-8 特征
最终选用特征：
电堆总电压、单片31、电堆总电流、单片63 、
单片154、单片25 、EIS电阻实部、标准差

## Slide 6
01 数据特征可视化

## Slide 7
02 模型架构：EnhancedMSTGAT
1
特征转换
Dense → GELU 维度映射到192
2
序列化 + 位置编码
RepeatVector(15) 可学习位置嵌入
3
扩张因果卷积
双层 DilatedCausal Conv1D, dilation=4 残差连接
4
双向GRU
Bidirectional GRU 时序特征提取 return_sequences
5
图注意力机制
KNN图构建 (k=6) 边感知多头注意力 + 双层标准注意力
6
注意力池化 + 分类
加权池化 → Dense Softmax → 3类
→
→
→
→
→
多尺度时空图注意力
结合扩张因果卷积（时间维度）与 KNN 图注意力（空间维度），同时建模时序依赖和传感器间关联
边感知注意力机制
将邻接矩阵信息作为 Edge Bias 注入注意力计算，增强图结构约束力
QAAdamW 优化器
融合 AdaBelief 自适应梯度 + 权重衰减 + 噪声注入正则化，提升收敛稳定性
CEO 超参数搜索
进化优化算法自动搜索最优超参数组合

## Slide 8
02 模型架构：EnhancedMSTGAT
模型架构图

## Slide 9
03 参数优化与训练配置
CEO优化算法流程图

## Slide 10
03 参数优化与训练配置
CEO 搜索最优超参数
learning_rate
0.000813
weight_decay
0.000427
hidden_units
192
attention_heads
16
max_sequence_length
15
knn_top_k
6
dropout_rate
0.206
initial_noise_factor
0.024
dilation_rate
4
use_batch_norm
False
embedding_dim
160
训练配置
训练轮次
100 Epochs
批大小
32
早停策略
Patience = 15
学习率调度
Warmup + Cosine Decay
混合精度
支持 mixed_float16
QAAdam_Lite 优化器
基于 AdaBelief 自适应学习率估计
融合解耦权重衰减（Decoupled Weight Decay）
梯度噪声注入，训练中逐步衰减
Warmup + 余弦退火学习率调度
支持混合精度训练（float16 + float32）
字典式变量管理，兼容 CEO 搜索

## Slide 11
04 特征重要性分析

## Slide 12
04 特征重要性分析
特征重要性排名
关键发现
电堆总电压是最重要特征，是区分不同状态类别的核心指标
单片31电压与电堆总电流紧随其后，体现了局部电压异常和整体运行状态的重要性
多个单片电压特征进入前列，说明模型对故障识别具有较强的单体敏感性
EIS电阻实部提供了额外的阻抗信息，有助于增强状态判别能力
标准差反映电压一致性，可作为辅助判别特征

## Slide 13
05 故障分类结果与对比
99.96%
80/20 划分准确率
99.85%
70/30 划分准确率
99.82%
60/40 划分准确率
不同划分比例下的详细指标
划分比例
Accuracy
Precision
Recall
F1-Score
80/20
99.96%
99.96%
99.96%
99.96%
70/30
99.85%
99.85%
99.85%
99.85%
60/40
99.82%
99.82%
99.82%
99.82%
GBDT 对比验证
GBDT Top-10 特征测试精度：100%
新增数据分类结果：
正常：1,850 条（35.1%）
过干：3,354 条（63.7%）
过湿：63 条（1.2%）
深度学习 vs GBDT 一致率：94.48%

## Slide 14
05 故障分类结果与对比
8:2
6:4
7:3

## Slide 15
06 离线部署方案与策略
1
模型序列化与加载
保存为 .keras 格式（含自定义层注册）
预处理元数据保存为 JSON
包含：scaler 参数、特征名、类别映射
异常值裁剪边界、缺失值填充规则
支持增量微调（fine_tune 模块）
2
推理流水线
加载 preprocess_meta.json 元数据
应用训练集拟合的预处理规则
StandardScaler 标准化（固定参数）
模型前向推理 → Softmax 概率
输出故障类别 + 置信度分数
3
部署策略建议
嵌入式：TF Lite 量化部署到边缘设备
服务端：TF Serving + REST API
监控：设置置信度阈值报警
数据闭环：低置信样本回流标注
定期重训：纳入新工况数据微调
部署路线图
第一阶段：模型导出与验证
模型格式转换、离线测试集验证
第二阶段：集成与接口开发
REST API 封装、前端对接
第三阶段：试运行与监控
实际工况测试、报警策略调优
第四阶段：生产上线
全量部署、持续监控、数据回流

## Slide 16
07 新增数据集
2,874
加载数据样本
2,393
停机数据样本
5,267
总新增样本
229
特征维度
数据来源与处理
来源：2月6日、7日完整采集数据
合并：FCU xlsx + 阻抗 csv 时间对齐
分类方法：GBDT（梯度提升决策树）
训练集：正常/过干/过湿三类参考数据
特征：模型 Top-8 核心特征
与深度学习一致率：94.48%
GBDT 分类结论
新增数据 GBDT 分类结果：
正常：1,850 条（35.1%）
过干：3,354 条（63.7%）

## Slide 17
08 新增数据 GBDT 分类结果与验证
加载数据 GBDT 分类（2,874 条）
分类方法
正常
过干
过湿
深度学习模型
1,222 (42.5%)
1,645 (57.2%)
7 (0.2%)
与模型一致率
1,094 (38.1%)
1,558 (54.2%)
222 (7.7%)
与模型一致率
95.1%
GBDT判定：与深度学习一致率95.1%
停机数据 GBDT 分类（2,393 条）
分类方法
正常
过干
过湿
深度学习模型
289 (12.1%)
2,054 (85.8%)
50 (2.1%)
GBDT分类
657 (27.5%)
1,689 (70.6%)
47 (2.0%)
与模型一致率
90.0%
GBDT判定：与深度学习一致率90.0%
GBDT 分类结论
分类一致
GBDT与深度学习模型综合一致率94.48%，验证分类可靠性
高置信度
深度学习平均置信度：加载95.1%、停机90.0%，两模型预测分布高度重叠

## Slide 18
09 GBDT 分类结果可视化
深度学习 vs GBDT 模型预测结果比对（样本数 & 行比例）
深度学习模型与GBDT整体预测结果高度一致，三类样本的对角线占比均超过90%。其中“正常”类别一致性最高，“过干”与“正常”之间存在少量分歧，说明这两类在部分样本上仍有一定交叉。

## Slide 19
09 GBDT 分类结果可视化
基于KS统计量、Bhattacharyya距离和Cohen’s d三项指标，不同类别在特征分布上表现出明显差异。总体上，“过湿”类别区分度更强，而“过干”与其他类别存在一定重叠，这些结果可为后续特征筛选和模型优化提供依据。

## Slide 20
总结
EnhancedMSTGAT 模型在三种划分比例下均达到 99.8%+ 准确率
GBDT 对比验证进一步确认了分类结果的可靠性（一致率 94.48%）
新增加载/停机数据：GBDT 判定以过干特征为主，物理解释合理
CEO 超参数优化显著提升了模型性能（自动搜索最优配置）
完整的预处理-训练-评估-部署流水线，支持离线推理与增量微调
谢谢！